Comune di Firenze

P.O. Servizi Cimiteriali

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA VOTIVA DELLE TOMBE NEI CIMITERI COMUNALI

INDICE

Art. 1 – Oggetto della concessione

Art. 2 – Durata della concessione

Art. 3 – Ammontare dell’appalto

Art. 4 – Prestazioni e obblighi

Art. 4 bis

Art. 4 ter.

Art. 5 – Modalità di esecuzione

Art. 6 – Misure specifiche di sicurezza dei cantieri

Art. 7 – Personale dell’impresa – disciplina sul luogo del lavoro

Art. 8 – Verbale di consegna e riconsegna dell’impianti

Art. 9 –  Tariffe lampade votive

Art. 10 – Riscossione

Art. 11 – Interruzione del servizio per black out

Art. 12– Responsabilità civile e polizza assicurativa

Art. 13- Deposito cauzionale

Art. 14 – Sede operativa, reperibilità e comunicazioni

Art. 15– Automezzi e  attrezzature

Art. 16 – Controlli della stazione appaltante

Art. 17 – Inadempienze e penali

Art.18 – Risoluzione del contratto

Art. 19 - Divieto di subappalto e cessione

Art.20 – Controversie Trattamento dei dati personali

Art.21 – Trattamento dei dati personali

Art.22 –Disposizioni normative

Art.23 - Norme finali

Art. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il Comune di Firenze concede in appalto a decorrere da Gennaio 2008 la gestione del servizio pubblico di illuminazione elettrica delle tombe nei cimiteri comunali, la riscossione della tariffa del servizio pubblico a domanda individuale, derivante dai canoni di abbonamento, da

parte della Ditta Appaltatrice.

Gli impianti di illuminazione esistenti alla data predetta consistono in circa 39.300 lampade in esercizio, suddivise nei 14 cimiteri comunali sotto elencati:

RIFREDI

PINO

SETTIGNANO

GALLUZZO

S:MINIATO AL MONTE

PERETOLA

BROZZI

S:FELICE A EMA

SOLLICCIANO

MANTIGNANO

UGNANO

MONTERIPALDI

S:BARTOLO A CINTOIA

CAREGGI

Art. 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione è data con diritto di esclusiva, per il periodo di anni 6 (sei ), a partire dal 1 febbraio 2008 fino al 31/01/2014.

Alla scadenza, il contratto si intenderà risolto, senza che intervenga avviso e/o disdetta.

L’Amministrazione, al termine dell’appalto, si riserva la facoltà di prorogare lo stesso per

un periodo non superiore a 12 mesi, previa adozione di apposito atto amministrativo.

Art. 3

AMMONTARE DELL’APPALTO

L’importo complessivo annuo  di massima a base d’asta ammonta ad  € 3.000.000,00 esclusa  IVA

per complessivi anni 6 (sei ) pari ad un importo annuale di Euro 500.000,00 esclusa IVA.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto

delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o

disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare

pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in

manutenzione.

I nuovi contratti lampade votive, in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel

corso dell’Appalto, dovranno essere gestite agli stessi patti e condizioni del corrispettivo

tariffario stabilito dal Regolamento sulle tariffe .

Art. 4

PRESTAZIONE E OBBLIGHI

L’Impresa concessionaria si obbliga a presentare:

- Certificazione di avvenuta presa visione dei luoghi, degli impianti e avvenuto sopralluogo rilasciata dai Servizi Tecnici della A.C.  Via Giotto 4 Firenze- tel. 055/26244231-  dalla P.O. Impianti di Telecomunicazione Ascensori Impianti elettrici - ,  l’assenza di tale attestazione è causa di esclusione .

L’impresa concessionaria si obbliga inoltre:

- Alla  sostituzione,  nei dodici mesi successivi all’affidamento del servizio, delle attuali lampade votive a incandescenza con quelle a fluorescenza utilizzanti i nuovi LED ad alta luminosità con ridotto consumo di energia in tutti gli impianti di  illuminazione votiva di cui all’art.1

- A mantenere in piena efficienza gli impianti di cui all’art. 1 ed eventualmente ripristinare quelli non efficienti per qualsiasi causa, nessuna esclusa ed eccettuata, compresi eventi eccezionali, assicurando l’erogazione di una tensione non superiore a 30V/50Hz (SELV) a tutte le lampade votive installate nei cimiteri comunali, sostituendo a proprie spese tutte quelle linee, trasformatori d’isolamento, lampade etc. non rispondenti al mantenimento in piena efficienza degli impianti stessi, ed adeguando periodicamente le potenze dei trasformatori ai carichi effettivamente installati che subiscono continue varazioni per effetto dell’aggiunta di nuove lampade.

L’esecuzione delle opere impiantistiche sulla rete esistente e nelle zone di ampliamento

dovrà essere compiuta a regola d’arte e secondo norme CEE e certificata ai sensi della Legge 46/90

A tale proposito spetterà alla stessa Concessionaria presentare al Comune, entro il 1° mese dall’aggiudicazione dell’appalto, un proprio piano d’intervento sulla sostituzione delle lampade ad incandescenza con quelle a led  di cui dovranno presentare campioni  ed un eventuale riorganizzazione impiantistica dell’illuminazione votiva; detto piano d’intervento dovrà essere coordinato con il progetto esecutivo di adeguamento dell’impianto elettrico dell’intere aree cimiteriali. Detto piano ed il tipo di lampada a led  dovrà ottenere specifico assenso  scritto di accettazione da parte del competente ufficio della Direzione Servizi Tecnici.

La Concessionaria avrà,inoltre, a suo carico, compensate dalla riscossione dei canoni di

abbonamento delle tariffe contrattuali, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto elettrico votivo

esistente nel Cimiteri Comunali e, precisamente:

a) ricambio lampade;.

b) l’onere dell’allacciamento principale alla rete urbana e l’intestazione del contatore trifase

ed il pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica per l’illuminazione votiva per tutta la durata dell’appalto nonché l’adeguamento della potenza contrattuale in base

all’assorbimento delle lampade in gestione.

c) mantenere gli impianti di che trattasi con la più scrupolosa osservanza delle leggi e dei

regolamenti in vigore, nonché delle vigenti norme per l’esecuzione degli impianti

elettrici Legge 46/90 - Norme CEI – D.P.R. n. 547/1955 e Norme comunitarie.

d) censire con software “excel” tutte le utenze in abbonamento da presentarsi su supporto

magnetico (floppy disk o CD) e su supporto cartaceo, da consegnare entro il mese di

Gennaio di ogni anno, riferito all’annualità trascorsa.

e) a estendere l’impianto nelle zone di ampliamento del cimitero interessate dalla predisposizione di nuovi campi o blocchi di sepoltura.

f) dovrà eseguire gli impianti entro 15 giorni dall’accettazione delle condizioni del contratto di abbonamento da parte dei richiedenti.

g) su richiesta dovrà procedere all’installazione di un numero di lampade non inferiore a 10 (dieci), applicherà sugli ossari comuni apposite lumiere da accendersi a richiesta del pubblico, mediante pagamento di € 1.00 per lampada, per la durata di un giorno, e ciò perché tutti siano in grado di rendere omaggio alla memoria dei loro cari, anche dopo la rotazione dei quadrati.

h) su semplice richiesta motivata del Comune dovrà provvedere a propria cura e spese, per tutta la durata del contratto a qualsiasi spostamento o modifica dell’impianto che dovesse rendersi necessario per l’esecuzione di altri lavori o per la sistemazione di strade, piazzali, aiuole e simili.

ART . 4 bis

Le lampade a led dovranno essere del tipo Versaled o simili con  tensione di funzionamento  di autoadattamento  da  6 -24/36 Volt  a tre diodi

La seguente specifica tecnica definisce le caratteristiche costruttive e funzionali per

la rispondenza delle lampade elettroniche a tecnologia led destinate alla

sostituzione delle tradizionali lampade ad incandescenza per l’illuminazione votiva

al fine di conseguire risparmio energetico e conseguente diminuzione dei costi di

manutenzione.

Le specifiche tecniche redatte in questo documento saranno il riferimento delle

verifiche di idoneità tecnica e di accettazione oggetto del collaudo.

Campo di applicazione

Gli apparecchi oggetto di questa specifica è previsto che siano utilizzati in

sostituzione delle lampade esistenti negli impianti presso i cimiteri di cui all’elenco dell’art. 1

per ottenere un miglioramento della efficienza degli impianti stessi e un considerevole risparmio energetico.

Normative di riferimento

- UNI EN ISO 9000

Sistemi di qualità – Documentazione relativa all’assicurazione della qualità nella

progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione ed assistenza;

- EC 825-1, Cenelec EN 60825-1 standard di sicurezza per l’uso di led ad alta

emissione luminosa;

- EN 55015 (55022E) emissione condotte continue;

- EN 50082-1 compatibilità elettromagnetica;

- EN 61000-3-2 emissione correnti armoniche;

- EN 61000-4-4 immunità ai transitori veloci di tensione;

- EN 61000-4-5 immunità agli impulsi ad alta energia;

- Normative e regolamentazioni previste non citate, ma inerenti al campo specifico di

applicazione;

Piano Qualità

Il fornitore che si aggiudicherà la gara è tenuto ad approntare un piano della qualità

relativo all’apparecchiatura da fornire, il piano dovrà essere corredato almeno dai

seguenti documenti da fornire al momento dell’ordine:

a. Piano della progettazione:

evidenza dei criteri di progettazione del prodotto con la descrizione delle

procedure interne e flow chart relativo all’organizzazione per l’elaborazione

dei progetti;

b. Piano di approvvigionamento:

evidenza delle procedure interne per l’approvvigionamento dei materiali e

della gestione di magazzino;

c. Piano di fabbricazione e controllo:

evidenza delle procedure interne riguardo alle principali fasi di fabbricazione,

controllo e collaudo fino all’imballaggio del prodotto.

Caratteristiche costruttive e funzionali

Generalità

Le lampade elettroniche a tecnologia led sono dei dispositivi che utilizzano le

caratteristiche dell’emissione luminosa prodotta dalla giunzione dei diodi led che

offre un alto rendimento relativamente all’efficienza luminosa rispetto ai consumi.

Come si riscontra su tutte le tecnologie innovative, ci sono comunque degli aspetti

negativi che vanno affrontati per poter ottenere livelli di equivalenza e compatibilità

accettabili rispetto ai dispositivi da sostituire; gli aspetti più importanti da tenere in

considerazione per la tecnologia a led sono prevalentemente i seguenti:

a) Luminosità:

la luminosità richiesta per la sostituzione delle attuali lampade ad

incandescenza da 24V 3W deve essere comparabile tenendo in considerazione

la caratteristica monocromatica dei led.

La minima luminosità richiesta è di 1 lux ad un metro, perpendicolare al punto

medio dell’ottica rispetto all’asse lampada (piano orizzontale)

Nel caso in cui la lampada sia dotata di sensore luminoso per l’equalizzazione

proporzionale della luminosità rispetto alla luce ambiente, il riferimento della

minima luminosità è di 0,6 lux in condizioni di buio e 1 lux in condizioni di luce

diurna. Il costruttore, in questo caso, dovrà fornire un’accurata documentazione

che certifichi il range di regolazione in base alla luminosità ambiente e le

caratteristiche tecniche del sensore applicato. Dovrà inoltre provvedere ad

aggiungere nella campionatura almeno due lampade con il sensore disattivato

(massima luminosità) al fine di poter procedere ai collaudi.

Direzionalità del flusso luminoso:

in stretta relazione con quanto detto sopra, l’emissione luminosa dovrà essere il più

possibile omogenea per tutti gli angoli di osservazione equivalenti alla

tradizionale lampadina.

Sul piano orizzontale 360°, sul piano verticale per un minimo di 110° gradi in

simmetria con la perpendicolare all’asse verticale della lampada.

La tolleranza ammessa, relativamente alla diminuzione della luminosità rispetto

al punto di misura di cui detto sopra  è del 25%.

Banda di emissione cromatica:

colore dominante ambra (590 nm +/- 5) certificata dal costruttore dei led.

Caratteristiche tecniche

Le apparecchiature dovranno garantire la piena intercambiabilità con le lampade

esistenti senza alcun tipo di intervento meccanico/elettrico da dover effettuare sugli

impianti esistenti.

La compatibilità dovrà consentire di poter installare e/o ripristinare le

apparecchiature senza l’ausilio di personale specializzato.

I led delle lampade dovranno essere alimentati per mezzo di ponte a diodi o

analoghi circuiti per evitare il classico fenomeno stroboscopio generato con l’uso di

un singolo diodo.

I dispositivi oggetto di fornitura dovranno essere corredati di tutta la

documentazione prescritta dalle normative richieste in specifica (Cap.3) con

l’estensione a tutte le normative vigenti richiamate nel campo specifico anche se

non citate.

Specifiche elettriche/illuminotecniche:

Tensione nominale : 20 : 30 Vac

Corrente nominale a 24Vac: ≤ di 25 mA

Potenza assorbita: ≤ 0,6 Watt

Range di temperatura: da -20° a + 70°C

Attacco: E14 in ottone o leghe anticorrosione

(certificate)

Durata minima garantita: 80.000 ore h24

Luminosità: 1 lux ad un metro

Diffusione luminosa: omogenea 360° sul piano orizzontale

110° sul piano verticale

Colore: ambra dominante (585÷595 nm)

(certificato)

Le specifiche meccaniche di riferimento sono le seguenti:

Dimensioni:

altezza max totale: 60 mm

diametro max: 22 mm

Grado di protezione : IP55

In caso di ottica fissa, la stessa dovrà essere solidale alla virola e garantire

l’adesione anche in caso di forti sollecitazioni dovute all’avvitamento della lampada

nei portalampade.

In ogni caso l’elettronica dovrà essere protetta da materiale isolante resinoso ed

impermeabile all’interno della virola con la sola esclusione del corpo dei led.

I dispositivi dovranno essere inoltre garantiti immuni all’esposizione diretta dei

raggi UV.

Documentazione

La fornitura dovrà essere corredata di schemi elettrici e specifiche di prodotto di tutta la

componentistica con annesse le prove di laboratorio che ne caratterizzano la

rispondenza alle specifiche.

La documentazione dovrà essere prodotta in 5 copie cartacee ed una copia su

supporto informatico in formato standardizzato (pdf, word ecc.).

Dovrà essere inoltre prodotta tutta la documentazione a corredo attestante la rispondenza alle normative richieste in specifica (Cap.3).

Tutte le certificazioni attestanti la rispondenza alle normative e/o ai dati tecnici richiesti

in specifica dovranno essere prodotte da enti certificatori accreditati Sincert e Sinal o

equivalenti europei e/o internazionali.

Marcature

Le apparecchiature dovranno essere marcate in modo chiaro, leggibile ed indelebile

con le seguenti indicazioni:

Modello del dispositivo con indicazione della tensione di funzionamento;

Marchio CE;

###### ART. 4 ter

L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà rivedere la cablatura dei quadri esistenti in quanto le potenze in gioco con l’installazione delle nuove lampade a led si ridurranno dell’80% pertanto poiché nella quasi totalità dei quadri esistenti generalmente  risultano essere installati  due trasformatori  di eguale  potenza dovrà disattivarne uno lasciandolo come scorta modificando opportunamente i collegamenti esistenti.

ART. 5

MODALITA’ DI ESECUZIONE

La concessionaria dovrà realizzare gli impianti di illuminazione votiva delle tombe nelle nuove zone dei cimiteri comunali per effetto dei loro futuri ampliamenti intendendo per ampliamenti quelli realizzati oltre l’attuale perimetro dei cimiteri stessi ivi compresi quelli realizzati entro il perimetro stesso, qualora le nuove strutture vengano a modificare lo stato preesistente dei luoghi. Detti lavori di ampliamento saranno a carico dell’Amministrazione mentre quelli di ordinaria e straordinaria manutenzione, sono a carico del concessionario il quale se ne assume ogni e qualsiasi onere, ivi compresi quelli che si rendono necessari a seguito delle esumazioni periodiche che si verificano nei campi a sterro, sollevando, inoltre, il Comune da qualsiasi responsabilità da cui possa derivare azione legale da parte di terzi in relazione ai lavori di cui sopra. La concessionaria, prima di eseguire qualsiasi intervento di potenziamento, rifacimento degli impianti a tensione primaria oltre quelli previsti al punto 4, dovrà presentare alla Direzione Servizi Tecnici un progetto dettagliato per l’approvazione. Tutti i lavori per la posa dei cavi sia sotto la massicciata, sia sotto il terreno dei campi di tumulazione, saranno fatti con la più scrupolosa regola d’arte, rispettando il suolo, le pietre, i marmi, in maniera che non sia visibile la momentanea manomissione eseguita.

Nel caso che la Direzione Servizi Tecnici riscontrasse deficienza o mancanza di soddisfacimento di tali condizioni farà eseguire i necessari lavori di restauro a tutta spesa dell’appaltatore, usufruendo insindacabilmente della cauzione di cui all’art.13 .

Dei suddetti impianti la concessionaria dovrà assicurare successivamente la piena efficienza di esercizio di cui all’art. 4.

Devono essere utilizzati conduttori (cavi) multipolari a doppio isolamento, adatti alla posa nel terreno ed in ambiente umido, di tipo flessibile, siano essi posati interrati sia fuori terra, con sezioni generalmente non superiori a 10 mm² (in caso di necessità sarà opportuno distribuire le utenze su più circuiti) e non inferiori a 1,5 mm² per i cavi di energia ed a 0,5 mm² per i cavi dei circuiti SELV alimentati a 30V.

Sulle tombe, sui colombari e su tutte le altre strutture e/o manufatti funerari accessibili al pubblico,

esternamente alle stesse, non devono essere distribuite tensioni superiori a 30 V (queste ultime, comunque, facenti parte di circuiti a bassissima tensione di sicurezza - SELV -, ) ne' posati in

alcun modo e per qualsiasi ragione cavi di energia (220/380V). Inoltre, i circuiti a 30 V di cui sopra devono essere destinati esclusivamente alla alimentazione delle lampadine votive  a LED.

I cavi previsti per tali installazioni sono di tipo FG7 con tensione nominale 300/500V.

Entro i colombari non devono essere realizzati, circuiti di alimentazione multipla

delle lampadine, privilegiando una singola derivazione dalla linea magistrale per ciascuna lampada.

Nella "posa interrata" i cavi del circuito SELV a 30V:

debbono possedere le stesse caratteristiche previste per i cavi di energia, con un isolamento di

0,6/1 kV; salvo nel caso della derivazione unitaria terminale per l'alimentazione della singola

utenza, dove i cavi potranno avere un isolamento 0,3/0,5 kV;

possano essere posati a qualsiasi quota, anche inferiore a 0,5 m verso la superficie, la

loro posa deve avvenire ad una profondità superiore (verso il basso) a 20 cm dal piano di

campagna, considerato nel punto più "basso" e non nella "media" delle quote planimetriche;

negli incroci con i cavi di energia devono essere posati superiormente agli stessi;

nei parallelismi con i cavi di energia non devono essere posati superiormente agli stessi sulla

stessa direttrice, bensì disposti lateralmente in modo tale da lasciare uno spazio per permettere

interventi mantenutivi diretti sui sottostanti cavi di energia.

Le giunzioni e derivazioni nella “posa interrata”

devono essere utilizzate giunzioni e derivazioni di tipo "rapido", di Classe 2, con isolamento primario in gel polimerico reticolato ed involucro plastico isolante, certificato corrispondente alle Norme CEI 64-8.

Nei collegamenti terminali dei cavi di segnalazione di alimentazione della singola lampada, possono essere utilizzate giunzioni composte da morsetti a vite da inserire   in tubetti in materiale plastico contenente gel riaccessibile

La struttura del morsetto a vite deve presentare l'isolante sporgente per garantire una adeguata protezione dei conduttori dai contatti accidentali, nonché permettere il serraggio a mano del connettore

Tutti i cavi  di distribuzione dell’energia elettrica saranno posti in tubo corrugato pesante, corrispondenti alle norme C.E.I., incassati nei muri in maniera che per tutta la loro lunghezza siano nascosti alla vista e sfilabili. Il complesso di trasformazione sarà collocato in un quadro in vetro resina secondo le normative C.E.I. vigenti incassato  in adatta ubicazione  in accordo con la Direzione dei Servizi Tecnici, completo di serratura.

I cavi principali saranno posti lungo i margini dei viali del cimitero oppure incassati in pareti in maniera che non attraversino quadrati di terreno o colombari destinati alla tumulazione delle salme.

L’impianto elettrico sarà progettato in maniera tale da rendere ciascuna tomba indipendente dalle altre, mentre per nessuna ragione si dovranno rimuovere i marmi delle tombe limitrofe a quella in cui si lavora. A tale scopo, per le nuove costruzioni il Comune provvederà a ricavare opportune tracce nelle opere murarie, e soltanto in queste avranno sede i conduttori.

ART. 6

MISURE SPECIFICHE DI SICUREZZA DEI CANTIERI

La concessionaria dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, a tutte le opere di protezione, difesa, compartimentazione e confinamento necessarie a delimitare l’area dei lavori (cantiere), utilizzando mezzi adeguati ed apponendo la segnaletica necessaria.

La concessionaria dovrà porre la massima attenzione durante le operazioni di scavo che, ancorché di limitata profondità, potrebbero essere causa di incidenti soprattutto in considerazione della particolare destinazione dei siti. Sempre per tale ragione, qualora durante i lavori, ancorché richiesti e/o autorizzati dalla Stazione/Appaltante, la concessionaria riscontri nell’area oggetto degli stessi, situazioni ritenute anomale e/o bisognose di valutazioni specialistiche, anche di tipo igienico, l’ Impresa stessa dovrà immediatamente sospendere i lavori, delimitare l’area, disporre la vigilanza continua della stessa ed informare immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.

Quando le opere di delimitazione del cantiere fossero tali da recare disturbo all’ utilizzo dei siti, l’ Impresa dovrà prendere opportuni accordi con il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione. In caso di emergenza, però, l’ Impresa ha l’espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza e l’igiene sia dei lavoratori sia dei terzi, informando di ciò immediatamente il Responsabile Tecnico dell’Amministrazione.

La concessionaria non avrà diritto a compensi addizionali ai prezzi di Contratto, qualunque siano le condizioni effettive ambientali nelle quali debbano eseguirsi i lavori, ne’ potrà far valere titolo di compenso od indennizzo per il fatto che l’ Amministrazione  disponga affinché il cantiere sia rimosso oppure i lavori siano sospesi in conseguenza di necessità derivanti da operazioni di tipo cimiteriale.

La concessionaria è tenuta, altresì, ad assumersi gli oneri derivanti dal dover operare in corrispondenza di altri impianti, generalmente di tipo idrico.

ART. 7

PERSONALE DELL’ IMPRESA - DISCIPLINA SUL LUOGO DI LAVORO

.

La concessionaria dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con proprio personale tecnico idoneo, formato ed informato, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione ai lavori da eseguirsi.

La concessionaria risponde dell’idoneità del personale incaricato dei lavori, nonché del suo equipaggiamento, soprattutto per quanto concerne il vestiario di lavoro ed i DPI occorrenti.

Il personale della concessionaria dovrà essere in particolare formato, informato, addestrato circa l’esposizione specifica ai rischi del luogo di lavoro di che trattasi  oltre che a quello principale elettrico.

La concessionaria curerà particolarmente la formazione del personale relativamente agli atteggiamenti da tenere in conseguenza delle valenze etiche e sociali dei luoghi nei quali si troverà a operare, che dovranno essere improntati alla massima riservatezza, correttezza formale, sobrietà e decoro.

Il Comune di Firenze P.O Servizi Cimiteriali avrà diritto di inibire l’accesso ai cimiteri comunali a quei dipendenti dell’Impresa Concessionaria che contravvenissero alle norme del Regolamento di Polizia Mortuaria, alle disposizioni degli uffici comunali competenti e che comunque tenessero contegno scorretto e non conforme alla austerità del luogo Il personale che dovesse risultare non idoneo allo svolgimento del servizio, dovrà essere sostituito su richiesta del Comune di Firenze, P.O. Servizi Cimiteriali.

Al personale dell’ impresa concessionaria addetto agli impianti elettrici sarà consentito il libero

accesso nei cimiteri in qualunque momento, purché munito di tessera  di riconoscimento.

Sarà pure consentito all’Impresa Concessionaria  prendere visione dei decessi giornalieri.

ART. 8

VERBALE DI CONSEGNA E RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI

Con verbale di consegna, redatto secondo le modalità di legge, l’Impresa concessionaria prende in

carico gli impianti, i locali e le parti di edificio ove detti impianti si trovano. Alla cessazione del servizio, dovrà consegnare con apposito verbale tutto il materiale amministrativo interessante il servizio, in particolare elenco aggiornato degli utenti divisi per cimitero, con altresì l’indicazione del nome del defunto alla cui tomba la lampada votiva è accesa, elenco utenti morosi, elenco dei depositi cauzionali, elenco degli eventuali versamenti pluriennali riscossi.

###### ART. 9

###### TARIFFE LAMPADE VOTIVE

L’Impresa concessionaria sarà tenuta ad osservare, per tutti gli utenti, le tariffe che saranno

determinate annualmente dalla Giunta Municipale, in sede di approvazione dei bilanci comunali,

trattandosi di servizio a domanda individuale, senza che l’Impresa possa eccepire alcun che, fatto salvo il mantenimento dell’equilibrio economico finanziario.

Attualmente  il canone di abbonamento all’illuminazione votiva delle tombe resta fissato in € 18,08 senza IVA annuali per ogni lampada della potenza indicata, da stare accesa permanentemente.

Nel prezzo suddetto si intendono comprese le spese per il consumo di energia elettrica, le imposte relative, i ricambi delle lampade guaste e tutte le spese di manutenzione etc., con l’obbligo di ogni adempimento fiscale a carico dell’appaltatore.

La riscossione del canone annuo di abbonamento di cui trattasi sarà effettuata in una unica soluzione anticipata, con facoltà anche di riscossione semestrale anticipata su richiesta degli utenti.

Per ottenere l’allacciamento dell’impianto completo di lampada votiva di cui al primo comma, l’utente dovrà versare alla ditta concessionaria un contributo a fondo perduto € 17,04 per le spese di impianto relativo alla adduzione della corrente della tomba, compreso lampada e portalampada, quando tale adduzione non comporti uno sviluppo lineare di cavo superiore a m. 3 dalla conduttura più prossima e per ogni lampada.

Nel caso che lo sviluppo lineare indicato sia superiore a m.3 l’utente dovrà corrispondere un ulteriore contributo di € 2,00 per ogni metro di cavo in più da installarsi.

L’impresa appaltatrice concederà tuttavia speciali facilitazioni per gli impianti costituiti da più lampade.

L’utente è altresì tenuto a versare alla concessionaria un deposito cauzionale pari all’importo di un anno di canone ridotto del 30% per ogni lampada installata, da restituirsi all’atto della futura cessazione dell’abbonamento all’illuminazione votiva, se l’utente non risulterà moroso.

Gli impianti di proprietà del Comune che dovessero cessare di funzionare per disdetta o morosità dell’utente dovranno essere rilasciati in opera ad eccezione dei porta-lampade e delle lampade, materiale che dovrà essere rimosso e conservato a cura dell’impresa appaltatrice, o tenuto a disposizione del Comune, il quale potrà richiederne la consegna in qualsiasi momento.

ART. 10

RISCOSSIONE

La Concessionaria per la riscossione dei canoni di abbonamento di cui all’art. 9 precedente dovrà fare uso di bollettari la cui forma dovrà essere preventivamente concordata con la Direzione Ragioneria del Comune. La concessionaria ogni 2 mesi dovrà procedere al pagamento a favore del concedente di un acconto pari a 50.000 Euro (IVA esclusa) a seguito di fattura emessa dal Servizio Cimiteri.  Entro il mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le riscossioni  dovrà trasmettere alla P.O. Servizi Cimiteriali tutto il materiale di riscontro delle riscossioni  e dei canoni effettuate divisi per cimitero  per gli opportuni controlli, mentre il saldo finale dell’aggio dovrà avvenire entro il mese di febbraio.

ART. 11

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO PER BLACK OUT

L’Impresa affidataria non assume alcuna responsabilità né verso gli abbonati, né verso il

Comune, nei casi d’interruzione dell’erogazione di energia elettrica per cause dipendenti

dall’ENEL e sempre che, la sospensione del servizio non dipenda da morosità o da qualsiasi altra

inadempienza dell’Impresa affidataria.

ART. 12

RESPONSABILITA’ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

L’Impresa affidataria è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso

Il Comune di Firenze che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere

arrecati, sia durante, che dopo l’erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua

che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

A tal fine dovrà sottoscrivere adeguata polizza di assicurazione con primaria compagnia di assicurazione con un massimale non inferiore ad €.1.000.000,00.

ART. 13

DEPOSITO CAUZIONALE

L’impresa affidataria costituisce garanzia fideiussoria, nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa,   nella misura del 10% dell’importo contrattuale annuo  a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, del pagamento di eventuali penalità comminate nonché del rimborso delle somme che il Comune di Firenze dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del  servizio, secondo quanto previsto dal capitolato.

La fideiussione bancaria o la polizza  assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta del Comune di Firenze.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Firenze che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14

SEDE OPERATIVA, REPERIBILITA’ E COMUNICAZIONI

L’Impresa concessionaria del servizio, dovrà garantire ,se aggiudicataria del servizio ,per tutta la durata del contratto, una sede operativa nella provincia di Firenze presso la quale elegge domicilio per tutti gli effetti conseguenti all’affidamento.

L’Impresa concessionaria individua un responsabile che dovrà essere reperibile anche  telefonicamente (telefono fisso e cellulare) I rapporti fra la Concessionaria e  il Comune di Firenze, Ufficio P.O. Servizi Cimiteriali saranno tenuti  dal responsabile individuato.

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto l’impresa dovrà comunicare il nominativo del coordinatore /responsabile

ART. 15

AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento dei servizio di cui al presente capitolato dovranno essere impiegati macchine, manufatti, attrezzature di lavoro, prodotti, DPI idonei, adeguati e non pericolosi.

ART. 16

CONTROLLI  DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il Comune di Firenze,  Direzione Servizi Tecnici e P.O. Servizi Cimiteriali controlla:

l’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;

il rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale, regionale  e comunale in materia;

il rispetto di tutte le norme contrattuali, contributive e assistenziali nei confronti del personale

utilizzato.

E’ inoltre facoltà del Comune di Firenze chiedere documenti inerenti il personale impiegato e il servizio affidato, e di effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per la verifica del rispetto degli impegni assunti e del regolare svolgimento dei servizi.

ART. 17

INADEMPIENZE E PENALI

Ove riscontrasse la violazione degli obblighi assunti ovvero violazioni delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, il Comune di Firenze, Direzione Servizi Tecnici e P.O. Servizi Cimiteriali provvederà alla formale contestazione per iscritto con lettera raccomandata A/R. L’Impresa affidataria  potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Ove, ad insindacabile giudizio del Comune di Firenze, le controdeduzioni risultassero irrilevanti, saranno applicate le seguenti penalità:

A) euro 30,00 per ogni utente rispetto al quale  non sia stato fatto l’attacco alla rete e non sia iniziato il servizio entro un mese dalla data dell’abbonamento, purchè l’utente stesso abbia soddisfatto  tutte le condizioni dell’abbonamento stesso;

B) di Euro 258,23 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione di interventi a carattere d’urgenza e/o riferiti alle risoluzioni di guasti, situazioni impiantistiche e disfunzioni che possano ledere l’incolumità di addetti e/o cittadini;

C) Euro 4,00 per ogni giorno di mancata accensione della lampada e mancata riattivazione della  medesima entro le 24 ore;

D) di Euro 258,23 riferito ad ogni mancata formazione di elementi di protezione di scavi, tracciati, deposito di materiali ecc. che determinino pericolo per addetti o cittadini

E) di euro  76,50  per ogni giorno di ritardo nella sostituzione delle lampade di cui all’art.4 – 4 bis

Non è precluso al Comune di Firenze  il diritto di sanzionare eventuali inadempienze e/o comportamenti rilevanti rispetto alla corretta esecuzione del servizio, anche se non espressamente elencati.

ART. 18

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il reiterato inadempimento dell’Impresa affidataria anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente capitolato compresa la mancata costituzione da parte della Ditta di una sede operativa nella Provincia di Firenze, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 (dieci) giorni, potrà  comportare la risoluzione del presente contratto.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto anche nei seguenti casi :

1) non reintegrazione della cauzione a seguito dell’incameramento parziale della cauzione in applicazione dell'art. 13 del presente capitolato;

2) sospensione, abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’affidatario dei servizi di cui al presente capitolato;

3) discriminazione degli utenti che chiedono l'esplicazione delle prestazioni oggetto della concessione;.

4) esercizio di attività commerciale all'interno dei cimiteri.

5) esecuzione dei servizi in modo difforme rispetto alle modalità indicate nel presente capitolato.

6) in caso di cessione o subappalto di contratto non autorizzato dal Comune di Firenze

7) ogni altro inadempimento  o fatto non espressamente indicato  che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile.

ART. 19

DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE

E' vietata  subappaltare la fornitura in tutto od in parte ad altra ditta ed è nulla la cessione, totale o parziale,  del contratto pena la risoluzione dello stesso con l'incameramento della cauzione.

ART. 20

CONTROVERSIE

Nel caso di controversie relative all’interpretazione e all’esecuzione del contratto, l’affidatario non potrà sospendere né rifiutare l’esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto al Comune di Firenze, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le relative decisioni.

Ove l’accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all’autorità Giudiziaria. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze

ART. 21

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati acquisiti nello svolgimento del servizio deve avvenire solo ed esclusivamente per lo svolgimento dello stesso; è vietata la diffusione e/o ogni qualsiasi uso diverso e/o non strettamente connesso con lo svolgimento del servizio stesso.

I dati personali relativi alle Ditte partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte dell’Amministrazione Comunale, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30/06/2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli fini inerenti alla procedura di gara e all’esecuzione del contratto. Detti dati saranno pubblicizzati in sede di aggiudicazione o di eventuale contenzioso nelle misure e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente. In ogni caso, in relazione ai dati forniti, l’impresa potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni..

.

ART. 22

DISPOSIZIONE NORMATIVE

Lo svolgimento dei servizi di cui all’art.1 è regolato, oltre che dal presente Capitolato, dal D.Lgs.626/94, dalla Legge 46/90 Norme CEI – UNI, D.P.R. 547/55, Direttive comunitarie, nel D.P.R. n. 164 del 07/01/1965,del D.Lgs. n. 494 dl 14/08/1996 nella duplice veste di committente e di esecutore.

nonché dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari

ART.23

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia, nonché alle disposizioni contenute nel Codice Civile.