COMUNE DI FIRENZE

DIREZIONE ISTRUZIONE – SERVIZIO ASILI NIDO

CAPITOLATO SPECIALE PER L'AFFIDAMENTO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO PER IL CONTROLLO DEGLI INFESTANTI "ARTROPODI ED ANIMALI SINANTROPI", MEDIANTE L'ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO E DEI PUNTI DI CONTROLLO CRITICI ED EVENTUALE SANIFICAZIONE DELLE AREE BONIFICATE PRESSO N. 38 ASILI NIDO E 5 CENTRI GIOCO EDUCATIVI DEL COMUNE DI FIRENZE - PER IL PERIODO LUGLIO 2009/GIUGNO 2014

# Art.  1 - Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto il servizio per il controllo degli artropodi infestanti (blatte, formiche, pulci, zecche, etc.) ed animali sinantropi (topi, ratti, uccelli, chirotteri etc.) in n. 38 Asili Nido e n. 5 Centri Gioco Educativi del Comune di Firenze, mediante ispezioni dei locali interni ed esterni, nonché delle aree di pertinenza degli immobili, volte all'adozione di misure (proofing) per la difesa degli ambienti dall'ingresso e dalla colonizzazione d'infestanti, nonché all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica (pest), secondo le modalità previste nel successivo art. 2 e seguente  sanificazione delle aree soggette a bonifica.

Il servizio, attraverso la metodica basata sulla valutazione dei "punti di controllo critici", ha lo scopo prioritario di ridurre i fattori di rischio da infestazioni nelle aree sensibili (interne ed esterne) degli immobili adibiti ad Asili Nido, Centri Gioco Educativi e nelle pertinenti aree di servizio, adottando procedure con le quali può essere prevenuto, ridotto od eliminato, ogni fattore di rischio igienico-sanitario causato dalla presenza di artropodi infestanti ed animali sinantropi.

La ditta concorrente, sulla scorta delle planimetrie che saranno messe a disposizione dalla Direzione Istruzione, Servizio Asili Nido e Servizi Complementari alla Prima Infanzia, dovrà redigere, ai fini della presentazione dell'offerta, un progetto preliminare come meglio descritto e dettagliato nel disciplinare di gara, riguardante i n. 3 Asili Nido del Comune di Firenze, indicati con asterisco (*) nell’allegato, che sono stati individuati quali tipologie esemplificative dei 38 Asili Nido dei 5 Centri Gioco Educativi che saranno oggetto dell'appalto.

A discrezione dell'Amministrazione Comunale, qualora si rendesse necessario, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire, entro 24 ore dalla segnalazione pervenuta dalla Direzione Istruzione Servizio Asili Nido e Servizi Complementari, un intervento ispettivo, ed ove occorra di bonifica ed eventuale sanificazione, presso altri Asili Nido e Centri Gioco Educativi non compresi nell'elenco.

Per tali interventi straordinari e non ricorrenti, dovrà essere preventivamente concordato il prezzo con l'Amministrazione Comunale, e le fatture dovranno essere rimesse separatamente a seguito di ordini specifici per ogni singolo intervento, per il quale dovrà essere compilata apposita scheda così come previsto all'art. 2, II fase – lettera A) Attività preventiva, secondo capoverso.

Qualora sulla base di riscontri oggettivi, si evidenziasse viceversa, la necessità di inserire detti Asili e Centri Gioco Educativi nell'ambito delle procedure di autocontrollo di bonifica integrata ed eventuale sanificazione previste dal presente Capitolato, la Ditta dovrà far pervenire entro 4 giorni, specifico progetto, analogo a quello presentato per gli altri immobili.

In tal caso, il servizio in questione dovrà essere prestato alle stesse condizioni previste dal presente Capitolato, per un periodo minimo di 180 giorni, ed al prezzo calcolato nel seguente modo:

- dal prezzo di aggiudicazione, sarà desunto il prezzo giornaliero a mq, tenendo conto dei mq complessivi che costituiscono la superficie degli Asili Nido e Centri Gioco Educativi di cui sopra (pari a mq 22.494,63 ca) e del numero di giorni di svolgimento del servizio, pari a 1.825;

- il prezzo per l’edificio nel quale il servizio dovrà essere attuato, sarà desunto dal suddetto prezzo giornaliero per mq, moltiplicato il numero dei mq dell'edificio di cui trattasi e per il numero dei giorni di esecuzione del servizio.

Il Comune si riserva, al termine del primo anno, di ridurre il numero degli Asili e Centri Gioco Educativi di cui all'elenco, nel limite massimo del 20% del totale. In tal caso, il pagamento sarà ridotto della quota parte calcolata per l'edificio interessato, con le modalità di cui al comma precedente.

# Art.  2 - Modalità di espletamento del servizio

La metodologia da applicarsi per l'esecuzione degli interventi di bonifica igienico-sanitaria (primaria e secondaria) degli immobili in questione, sarà quella del "Sistema qualità", distinta in tre fasi principali: fase di individuazione dei fattori di rischio, fase di autocontrollo e fase di sanificazione delle aree soggette a bonifica.

# I^ Fase: Individuazione dei fattori di rischio

Con l'aiuto di planimetrie (scala 1:100 - 1:200) dei locali e delle aree esterne ed interne di pertinenza degli immobili, le superfici saranno suddivise in sub-aree ove attraverso accurate ispezioni, dovranno essere ricercati tutti i potenziali fattori di rischio in grado di provocare un danno a seguito del manifestarsi d'infestazioni occasionali e no; si indicano le tipologie di servizi ed aree su cui indagare:

Servizi esterni:

( acqua meteorica		( acqua meteorica			( acqua reflua

condotte			canalizzazioni afferenti		canalizzazioni di scarico

sistemi di raccolta		depositi, autoclavi			impianti di pretrattamento (se ristagni			canalizzazioni interne ristagni	esistenti)

sistema fognario

ristagni

( elettricità			( aerazione (se esistente)		( piazzali ed aree verdi

canalizzazioni per cavi	condotte dell'aria			carico/scarico derrate e materiali

centraline			gruppi climatizzatori			stoccaggio e smaltimento rifiuti

pozzetti di terra		griglie					verde gestito, zone incolte

# Percorso dei servizi interni

( ascensori e montacarichi	( acqua potabile 			( acqua reflua

vani corsa e fosse ascensori	canalizzazioni afferenti		canalizzazioni di scarico

fosse montacarichi		depositi, autoclavi			sistema fognario

canalizzazioni interne			ristagni

ristagni

( elettricità				Aree centrali		( locali di servizio

canalizzazione per cavi					ingressi, corridoi, sottoscala

armadi centrali

pozzetti a terra	Spazi soggiorno bambini, stanze multifunzionali

cucine

uffici archivi ripostigli

servizi igienici, spogliatoi

seminterrati, sotterranei, sottotetti

I fattori di rischio in grado di provocare un danno da infestazioni, relativamente ai percorsi dei servizi esterni ed interni, ecc., dovranno essere accuratamente mappati e codificati in apposite schede, ove dovranno essere segnalati presenza e tipo d'infestanti riscontrati all'atto delle ispezioni, nonché gli interventi manutentivi (difese passive) e di bonifica ordinaria e/o straordinaria da adottare.

# II^ Fase: Autocontrollo

## A) Attività preventiva

Sulla base delle ispezioni volte ad accertare i potenziali fattori di rischio in grado di provocare un danno da infestazioni, l'impresa dovrà elaborare un idoneo piano di autocontrollo, basato sulla corretta impostazione ed applicazione di protocolli operativi per l'analisi del rischio da infestazioni (proofing). Questa fase dovrà essere considerata prioritaria alla fase di lotta (pest), in quanto più efficace ai fini dell'esclusione, limitazione e distruzione degli artropodi infestanti ed animali sinantropi.

A tale scopo, la Ditta provvederà a stilare apposite schede operative ove figurino: data delle ispezioni; tipo di monitoraggio eseguito; natura dei siti ispezionati, carenze strutturali ed altre problematiche riscontrate; presenza (assenza) d'infestanti, loro determinazione a livello di genere (o famiglia), stadio biologico e densità media; eventuali fattori biotici che ne facilitino la presenza e/o proliferazione. Dopo ogni sopralluogo od intervento, una copia aggiornata delle schede dovrà essere inviata alla Direzione Istruzione Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di Firenze, ed un'altra copia, dovrà costituire un registro che rimarrà depositato presso la struttura controllata, per l'eventuale consultazione da parte degli operatori dell'Azienda Sanitaria Locale.

Inoltre, su richiesta della Direzione Istruzione Servizio Asili Nido, ed a corredo delle schede relative alle "aree sensibili" risultate positive, l'impresa dovrà prelevare e conservare campioni significativi degli infestanti individuati, da recapitarsi in tempi rapidi per la definitiva classificazione, all'U.O. di Zoologia Ambientale, Dipartimento Prevenzione Azienda USL n. 9 di Grosseto, Villa Pizzetti – Viale Cimabue, 109 - 58100 Grosseto.

Nella fase di autocontrollo, i siti potenziali di transito, rifugio e riproduzione che siano risultati positivi per uno o più infestanti, dovranno essere oggetto di opportune tecniche di lotta integrata, con l'impiego di metodi: fisici, biologici e/o chimici. Alle relative schede, dovrà quindi allegarsi copia dei protocolli di bonifica adottati per il controllo di ogni specifico infestante. I focolai così censiti, dovranno essere ispezionati nel quadro di un programma di lavoro settimanale.

# B) Lotta integrata

Ove ritenuto indispensabile, considerato il grado d'effettivo rischio igienico-sanitario, eventuali trattamenti con formulati e principi attivi (pp.aa.) biocidi (insetticidi o rodenticidi), potranno essere attuati dopo aver attentamente valutato la specifica tipologia e destinazione d'uso delle zone ed ambienti infestati (in particolar modo quando trattasi di strutture, attrezzature ecc., connesse direttamente e no al flusso di prodotti alimentari), le specie bersaglio, l'ampiezza e le caratteristiche delle superfici da trattare, le apparecchiature da usare e quant'altro utile ai fini della massima efficacia e della non pericolosità degli interventi.

Le azioni di bonifica, dovranno prioritariamente essere concordate con il Servizio Asili Nido ed effettuate nelle ore in cui le strutture ed i locali non sono aperti al pubblico.

# III^ Fase: Sanificazione delle aree soggette a bonifica

Al termine delle operazioni di bonifica e quando occorre, le superfici trattate dovranno essere accuratamente sanificate dal personale della Ditta aggiudicataria addetto alle pulizie, secondo protocolli operativi adeguati ai mezzi e formulazioni biocide (insetticide o rodenticide) impiegate, nonché alla tipologia ed utilizzo delle superfici, delle attrezzature ed arredi sottoposti a trattamento, salvo che la ditta aggiudicataria attesti di aver usato formulazioni che non hanno bisogno di sanificazione. La comunicazione d’avvenuta sanificazione o attestazione motivata di non sanificazione dovrà essere trasmessa dopo ogni intervento, al Servizio Asili Nido.

# Prescrizioni per gli interventi di lotta integrata

- Tutti i formulati biocidi (disinfestanti, derattizzanti, disinfettanti) di cui si preveda l'impiego nella lotta integrata, dovranno essere conformi a quanto disposto con D.Lgs 174/2000 e successive modificazioni, registrati presso il Ministero della Salute come "Presidi Medico Chirurgici" (P.M.C.), nonché possedere elevata selettività, bassa tossicità per l'uomo e gli organismi "non bersaglio". Di ciascuna formulazione, dovranno allegarsi la scheda commerciale, nonché la scheda di sicurezza dei principi attivi contenuti.

- Il personale che effettuerà gli interventi di bonifica, dovrà possedere professionalità ed esperienza nel settore. A tale scopo, sarà valutabile la documentazione che ne attesti il regolare inquadramento contrattuale ed il curriculum formativo, documentazione che dovrà essere fornita insieme al progetto come specificato nel disciplinare di gara. Le attrezzature messe a disposizione dalla Ditta, dovranno essere documentate, efficienti, conformi alle moderne tecniche costruttive, nonché alle norme vigenti in materia di sicurezza, in modo da consentire l'ottimale esecuzione dei lavori.

# Art.  3 - Prescrizioni per l'esecuzione del servizio

Considerato che il servizio riguarderà vari immobili del Comune di Firenze destinati ad Asili Nido e Centri Gioco Educativi, caratterizzati da numerosi ambienti nonché da aree verdi ed altri annessi, la Ditta aggiudicataria, dovrà mettere a disposizione un numero d’operatori tecnici, di mezzi ed apparecchiature, sufficienti a coprire la domanda che potrà pervenire dalle strutture comunali oggetto d'appalto.

Il personale a disposizione, dovrà operare dalla mattina del lunedì alle ore 13 del sabato; deve peraltro disporsi per la presenza di una squadra da attivare, se necessario, nei giorni festivi.

L'impresa è tenuta ad osservare il vigente Regolamento Comunale d'Igiene, nonché ogni attuale e futura disposizione in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni e dell'igiene nei luoghi di lavoro.

E’ assolutamente vietato l’impiego di formulazioni biocide contenenti una o più delle 12 sostanze chimiche messe al bando dalla Convenzione UNEP di Stoccolma del 2001 sui POPs (Persistent Organic Pollutants) e/o loro composti.

Le formulazioni biocide ed i materiali proposti dalla ditta concorrente, per essere eventualmente impiegati nel controllo integrato d’artropodi ed animali sinantropi infestanti, dovranno corrispondere come caratteristiche a quanto stabilito dalle vigenti Leggi, dai Regolamenti e dal presente Capitolato Speciale; peraltro, a difesa della salute pubblica e dell'ambiente, non dovranno arrecare danno a persone, animali, cose, né agli impianti, ai locali ed alle aree in cui saranno impiegati.

La Ditta resta totalmente responsabile della rigorosa rispondenza delle sostanze e dei formulati utilizzati, con quelli offerti e valutati dall'Amministrazione.

Ecosostenibilità degli imballaggi e dei mezzi di trasporto

La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei biocidi devono essere conformi ai dettami del D.Lgs.174/00 e del D.Lgs.285/98.

Gli eventuali imballaggi dei materiali utilizzati per l’esecuzione del servizio nelle sedi comunali, dovranno essere rimossi a cura dell’impresa aggiudicataria dell’appalto.

L’esecuzione del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità finalizzate alla prevenzione della produzione di rifiuti ed alla massimizzazione del loro riciclaggio. E’ infatti vivamente consigliato l’impiego di imballaggi realizzati con materiali riciclati.

Nell’esecuzione della fornitura si consiglia l’impiego di mezzi di trasporto a basso impatto ambientale (elettrici, bifuel, a carburante alternativo); tale eventualità darà origine all’assegnazione di un punteggio qualità al progetto presentato, come meglio specificato nel disciplinare di gara.

# Art. 4 - Controlli nell'esecuzione del servizio

L'impresa che risulterà aggiudicataria, sarà tenuta a comunicare a questo Comune il nominativo del Direttore Tecnico al quale competerà la responsabilità dell'espletamento del servizio in questione. Il Direttore Tecnico, dovrà avere opportuno recapito telefonico e fax, anche al fine di essere contattato per urgenti richieste o segnalazioni, che dovessero pervenire al Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di Firenze.

Il Direttore Tecnico, trimestralmente o comunque ogniqualvolta richiesto dall'Amministrazione Comunale o da ciascun Asilo Nido e Centro Gioco Educativo, dovrà fornire relazioni dettagliate sull'andamento delle bonifiche, con riferimento ai controlli preventivi, ai monitoraggi, alle verifiche ed agli interventi eseguiti e alle relative sanificazioni o attestazione motivata di non sanificazione.

# Art. 5 – Cauzioni

L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale. Tale garanzia, prevista con le modalità di cui all’art. 75 c.3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dal c.1 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm..

# Art 6 – Inadempienze, penalità e risoluzione del contratto

Penali di cui agli artt 2 III fase e 4):

- per mancato invio della comunicazione di sanificazione o attestazione di non sanificazione per ciascun Asilo Nido e/o Centro Gioco Educativo Euro 100,00;

- per utilizzo di P.M.C. non compresi nell’elenco presentato in fase di aggiudicazione, Euro 150,00;

- per mancato invio da parte del Direttore Tecnico della relazione trimestrale sull’andamento delle bonifiche, interventi eseguiti, sanificazioni e attestazione motivata di non sanificazione Euro 150,00.

Ove si verifichino inadempienze da parte dell'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio, sarà applicata dall'Amministrazione, in ragione della loro gravità, una penale rapportata fino al massimo del 10% (diecipercento) del prezzo aggiudicato.

Nel caso di gravi, ovvero ripetute inadempienze, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'Impresa, e fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, il Comune di Firenze potrà rivalersi su eventuali crediti dell'impresa, nonché sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta.

Delle inadempienze faranno prova, tanto in via amministrativa quanto in via giudiziaria, soltanto i processi verbali redatti dal competente responsabile, alla presenza e con la firma dei testimoni.

Le contestazioni formalizzate, inibiscono fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

# Art. 7 - Prescrizioni conseguenti l'appalto

L'impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di conferma dell'aggiudicazione del servizio, dovrà installare una postazione nella quale dovranno trovare collocazione i formulati biocidi offerti per la bonifica, i mezzi e le attrezzature elencate per l'esecuzione dei lavori, nonché i ricambi dei mezzi di protezione individuale, in rapporto al personale impiegato. La postazione dovrà essere installata nella Provincia di Firenze.

Inoltre, qualora l'Impresa offra per la gestione dei dati relativi all'autocontrollo, un sistema di archiviazione computerizzato, la ditta dovrà fornire identico programma al Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di Firenze. Il software deve poter collegare i dati della bonifica a planimetrie digitalizzate, in modo da ottenere utili rappresentazioni grafiche, d'impatto immediato.

# Art. 8 - Responsabilità conseguenti l'appalto

La Ditta aggiudicataria è comunque responsabile di tutti i danni arrecati a persone, cose, animali, piante e/o terzi in genere, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, anche se esterni nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando quindi il Comune di Firenze da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi.

La Ditta appaltatrice dovrà contrarre una polizza assicurativa con adeguati massimali per responsabilità civile verso terzi, cose, animali o piante, per le attività connesse allo svolgimento del servizio, e comunque non inferiore a 1.000.000 di Euro per persona ferita o deceduta e per danni a cose, animali o piante, copia della quale dovrà essere presentata entro 10 gg. dall’affidamento al Servizio Centrale Acquisti - P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali.

# Art. 9 - Oneri vari

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, tutte le spese inerenti l'eventuale registrazione del contratto ed ogni altro onere fiscale, I.V.A. esclusa.

# Art. 10 - Durata del contratto

L'appalto avrà la durata di anni 5 (cinque), decorrenti dalla data d'inizio del servizio, (ai sensi del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.).

# Art. 11 - Controversie contrattuali

Per qualsiasi controversia inerente il contratto, ove l’Amministrazione fosse attore o convenuto, resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con rinuncia di qualsiasi altro.

# Art. 12 - Fatturazione e Pagamento

La fatturazione del servizio dovrà avvenire in n. 12 ratei mensili, ognuno dei quali pari ad 1/12 dell'importo aggiudicato. Le predette fatture, dovranno riportare il numero d’impegno e il capitolo di spesa ed essere trasmesse alla Direzione Istruzione – P.O. Ragioneria AA.GG. - Via Nicolodi, 2 - 50137 Firenze, che dopo i relativi accertamenti da parte del Servizio Asili Nido, le trasmetterà per la liquidazione alla Direzione Risorse Finanziarie - Servizio Centrale Acquisti. La liquidazione avverrà entro 90 gg. dal ricevimento della fattura da parte del suddetto Servizio; eventuali contestazioni sospenderanno detto termine.

Il pagamento delle fatture non contestate, libera il Comune di Firenze da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

La Dirigente degli Asili Nido

e Servizi Complementari

Mariangela Molinari

Asilo Nido				Ubicazione		Sup. mq	N° iscritti

(*) FANTAGHIRO’			Via Petrocchi, 17		630		55

(*) PINOLO				P.za Rosadi, 5		915		47

(*) ERBASTELLA			Via della Loggetta, 44	600		55

Elenco asili nido e centri gioco

QUARTIERE 1

| ASILO NIDO | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |
| BALOO BAGHERA | Via dell’Agnolo 74 | 241751 | 2263045 |
| BRUCALIFFO | Via delle Cascine 37 | 350950 | 3216484 |
| GIARDINO INCANTATO | B.rgo Pinti 64 | 2638633 | 2269170 |
| LEONE DI OZ | Via del Leone 54 | 220133 | 2281140 |
| POLLICINO | Via Ariosto 18 | 225169 | 2281142 |
| Spz. Gioco Bianconiglio | Via delle Cascine 37 | 332873 | 3216484 |
| Spz. Gioco Palazzuolo | Via Palazzuolo 35 | 214131 | 214131 |

QUARTIERE 2

| ASILO NIDO | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |
| ERBA STELLA | Via della Loggetta 44 | 6266125 | 6241218 |
| GELSOMINO | VIA D. Settignano 28/b | 697657 | 6557799 |
| GIRASOLE | Via Rocca Tedalda 142 | 690889 | 6557949 |
| MELOGRANO | Via Jahier 15 | 486983 | 486983 |
| PINOLO | P.za Rosadi 5 | 667685 | 6235077 |
| RAPA PATATA | Viale Calatafimi 27/a | 5001133 | 5529159 |
| STRIGONELLA DRAGONCELLO | Via del Guarlone 54/n | 6529089 674098 | 67409852 |

QUARTIERE 3

| ASILO NIDO | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |
| CATIA FRANCI | Viale Benedetto Croce 55 | 6821002 | 6539084 |
| CUCU’ | Via Ximenes 70 | 2320551 | 2326875 |
| PALLA PILLOTTA | Via del Portico 2 | 2049238 | 2049238 |
| PALLONCINO | Via Villamagna 150/m | 6530005 | 6539098 |
| STACCIA BURATTA | Via Fez 1 | 6802363 | 6585396 |
| Spazio Gioco Fortini | Via B. Fortini 16/b | 6585368 | 6585368 |

QUARTIERE 4

| ASILO NIDO | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |
| COCCINELLA | Via Montorsoli 14 | 710864 | 710864 |
| FARFALLA | Via Baldovinetti 9 | 714121 | 708343 |
| GALLOCRISTALLO | V.zo Case Nuove 30/2 | 7327160 | 7377210 |
| GRILLO PARLANTE | Via Mantignano 154 | 7877367 | 7875634 |
| NIDO DEL MERLO | Via della Casella 110 | 784828 | 7333322 |
| SCOIATTOLO | Via Bugiardini 43 | 7322304 | 7322304 |
| STREGATTO | Via Pampaloni 70 | 7321451 | 7321451 |
| TASSO BARBASSO | Via Canova | 7874057 | 7830747 |
| Spz. Gioco Ugnano | Via della Tancia 5 | 7830303 | 691575 |

QUARTIERE 5

| ASILO NIDO | INDIRIZZO | TELEFONO | FAX |
| --- | --- | --- | --- |
| AQUILONE ROSSO | Via Burci 19 | 487462 | 4624521 |
| ARCA DI NOE’ | Via De’ Vespucci 190 | 317108 | 3022945 |
| CHICCO GRANO | Via de’ Cattani 130 | 374486 | 374486 |
| COLOMBO | Via Corelli 11 | 435401 | 4282035 |
| FANTAGHIRO’ | Via P. Petrocchi, 17 | 4476524 | 4371941 |
| LA GIOSTRA | Via dell’Osteria, 2 | 3424687 | 3437919 |
| LORENZO IL MAGNIFICO | Via di Careggi 36 | 4223206 | 4223206 |
| MADAMA DORE’ | Via Fanfani 7 | 4378420 | 4378420 |
| NUVOLA MAGA | Via Torre degli Agli | 413864 | 4293144 |
| PICCOLO NAVIGLIO | Via dei Caboto 67 | 4377737 | 4377737 |
| PINOCCHIO | Via del Pontormo 98 | 451282 | 451282 |
| Spz Gioco Il Magnifico | Via di Careggi 36 | 4297080 | 4223206 |